INFOMATEK Volume 6 Nomor 1 Maret 2004

ANALISIS PENGARUH PERILAKU PENGGUNA BUSWAY TERHADAP KEMACETAN LALU LINTAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP MODA TRANSPORTASI LAINNYA DENGAN MENGGUNAKAN SYSTEM DYNAMICS

(Studi Kasus Pada  Busway Transjakarta- Jakarta)

H.M. Yani Syafe’i

Jurusan Teknik  Industri

Fakultas Teknik - Universitas Pasundan Bandung

Abstrak : Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota besar biasanya timbul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar daripada prasaranan transportasi yang tersedia, atau prasarana tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Kemacetan timbul bukan hanya karena banyaknya kendaraan tetapi juga dipengaruhi oleh orang (penumpang) yang berada di jalanan. Pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan model System Dynamics dengan tujuan untuk membentuk hubungan kausalitas antar variabel-variabel. Pembentuk hubungan kausalitas tersebut akan menggambarkan keterkaitan antara pengguna busway dan kemacetan lalu lintas. Skenario yang dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu:berdasarkan  waktu kedatangan penumpang ramai,waktu kedatangan  sedang, dan waktu kedatangan penumpang sepi. Berdasarkan hasil simulasi, ternyata memberikan kemungkinan yang lebih baik, dimana pengaruh dari adanya Busway Transjakarta menurunkan kemacetan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga untuk peningkatan pelayanan Transjakarta, maka dilakukan penambahan koridor dari berbagai arah sehingga masyarakat yang berada di manapun dapat dengan mudah dan dapat menikmati busway.

Kata kunci : system dynamics, busway, transportasi

I.    PENDAHULUAN

Salah satu produk yang bersifat jasa ialah penyelengaraan pelayanan di bidang transportasi dan angkutan. Permasalahan transportasi dan teknik perencanaannya mengalami revolusi yang pesat sejak tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan pengetahuan mengenai elektronika dan peralatan komputer yang memungkinkan berkembangnya beberapa konsep baru mengenai sistem prasarana transportasi, sistem pergerakan, dan peramalan kebutuhan akan transportasi.

Ruang lingkup permasalahan transportasi telah bertambah luas dan permasalahannya bertambah parah, baik di negara maju (industri) maupun di negara sedang berkembang. Peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan, dan permasalahan lingkungan yang sudah berada di atas ambang batas. Transportasi merupakan suatu proses pergerakan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Pergerakan pemindahan manusia, dilakukan akibat aktivitas pada lokasi yang berbeda dengan asal keberadaanya. Hal ini berkaiatan dengan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Morlok [1].

Dengan bertambahnya waktu dan jaman, transportasi mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan tersebut diantaranya adalah :

- Diciptakannya moda transportasi yang modern seperti : mobil, motor, pesawat, kapal laut, kereta api dan lain-lainnya.

- Disediakannya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, seperti : jalan tol, jalan raya, rel kereta api, dan lain-lainnya.

Sejalan dengan perkembangan tingkat peradabannya, maka tingkat mobilitas manusia juga semakin meningkat pula. Salah satu sarana untuk menunjang mobilitas manusia dalam kegiatan hidupnya adalah sarana angkutan darat yaitu Bus. Oleh karena kegiatan manusia dari waktu ke waktu cenderung meningkat, maka permintaan akan jasa angkutan Bus juga terus meningkat. Jakarta adalah salah satu kota metropolitan dengan penduduk yang banyak sehingga memiliki karakteristik yang beragam. Keberagaman ini telah menyebabkan adanya mobilitas yang cukup tinggi mengingat penyebaran penduduk yang tidak hanya di dalam kota tetapi juga ke daerah-daerah pinggirannya, tentunya dengan keadaan tersebut kebutuhan akan sarana transportasi menjadi tinggi dan kemungkinan pengembangannya menjadi semakin terbuka.

Bus kota Transjakarta merupakan salah satu alternatif kendaraan umum yang menawarkan pelayanan kepada customer untuk melakukan traveling dari satu tempat ke tempat lain. Dengan adanya Busway-Transjakarta memungkinkan para pengemudi kendaraan pribadi akan menggunakan fasilitas tersebut sehingga mengurangi kemacetan jalan raya yang dapat menyebabkan antrian yang begitu panjang dan menyita waktu.  Maka perlu dilakukan studi dan analisa terhadap permintaan jasa angkutan Transjakarta ini. Analisa ini dapat berupa dugaan atau perkiraan atas pola permintaan di masa yang akan datang.

- TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

  - Mengetahui pengaruh penumpang bus TransJakarta terhadap kemacetan lalu lintas

  - Mengetahui pengaruh dari penumpang bus Transjakarta terhadap moda transport lainnya.

  - Meningkatkan pelayanan jasa transportasi Transjakarta.

- MODEL PEMECAHAN MASALAH

System dynamics merupakan metode untuk meningkatkan pemahaman dalam sistem yang komplek. Seperti suatu perusahaan penerbangan menggunakan simulasi terbang untuk membantu pilotnya dalam belajar terbang. Sistem dinamis adalah sebuah model yang membantu kita dalam mempelajari kompleksitas yang berubah terhadap waktu. Memahami sumber pembuatan kebijakan, dan merancang kebijakan yang lebih efektif.

System dynamics didasarkan pada teori tak linier dinamis, dan kendali umpan balik yang dikembangkan dalam matematis, fisik, dan rancang bangun. Karena kita menerapkan alat tersebut terhadap perilaku manusia seperti sistem teknis dan fisik. System dynamics menggambarkan teori dan psikologi sosial, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Karena kita membuat model sistem dinamis untuk menyelesaikan masalah dunia nyata, kita harus mempelajari bagaimana bekerja secara efektif dengan kelompok dari pembuat kebijakan dan bagaimana mengkatalisasi yang didukung perubahan dalam perusahaan, Sterman [2].

Metodologi dinamika sistem dibangun atas dasar tiga latar belakang disiplin, yaitu  manajerial tradisional, cybernetics dan simulasi computer, Sushil [3]. Prinsip dan konsep dari ketiga disiplin ini dipadukan untuk membangun sebuah metodologi untuk memecahkan permasalahan manajerial secara holistic, menghilangkan kelemahan dari masing-masing disiplin untuk membentuk suatu sinergi. Dasar metodologi dinamika sistem dan input yang diberikan terhadap model sistem dinamis dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1

Dasar metodologi dinamika sistem

Sumber :Sushil,System Dynamics:A Practical Approach for Managerial Problem

Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penerapan metoda System dynamics bahwa sistem yang dianalisa harus merupakan sistem yang mempunyai sifat dinamis dan mempunyai struktur yang bisa dinyatakan dalam suatu lingkaran umpan balik (feed back loop).

Pemecahan masalahnya terdiri dari 2 subsistem, yaitu subsistem pengguna busway dan subsistem kemacetan lalu lintas. Yang kemudian subsistem-subsistem tersebut dibentuk dalam causal loop diagram .

- PENGOLAHAN DATA

Data-data yang diperlukan dalam menunjang penelitian yang dihadapi mengenai perilaku konsumen busway terhadap kemacetan lalu lintas dan dampaknya terhadap moda transportasi lainnya, dikumpulkan  meliputi  :

  - Data aktivitas : data aktivitas wisata, data aktivitas pemerintahan, data aktivitas ekonomi, data aktivitas pendidikan.

  - Data kedatangan penumpang waktu sepi

  - Data kedatangan penumpang waktu sedang

  - Data kedatangan penumpang waktu ramai.

Data tersebut diolah dan dimodelkan melalui System dynamics, yang meliputi tahapan sebagai berikut :

- Diagram Sub Sistem

Diagram subsistem ini memiliki tujuan yaitu menyajikan hubungan aliran antara sub sistem yang saling berinteraksi dalam situasi masalah pada suatu tingkatan aggregate. Representasi yang dilakukan meliputi struktur suatu sistem dalam bentuk sub sistem yang terlibat dan hubungan di dalam sistem berupa aliran sumber seperti material, tenaga kerja, order, uang, informasi dan sebagainya. Diagram sub sistem memberikan gambaran luas atas struktur aliran yang terjadi dalam suatu sistem dan usaha yang dikeluarkan untuk membangunnya relatif mudah.

Gambar 2

Diagram Subsistem Transjakarta Busway

Pada sub sistem ini terdapat dua subsistem diantaranya, subsistem pengguna busway dan sub sistem kemacetan lalu lintas. Hubungan kedua subsistem ini dari sub sistem pengguna busway terhadap sub sistem kemacetan lalu lintas berupa sumber daya manusia atau berupa orang.

- Causal Loop Diagram

Diagram hubungan sebab akibat sangat membantu untuk memperoleh dan menangkap model dari pengambil keputusan secara kualitatif. Wawancara dan diskusi dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sistem merupakan sumber yang penting dalam memodelkan struktur kausal sistem atau permasalahan.

Tujuan utama diagram hubungan kausal ialah untuk menggambarkan hipotesis kausal dalam pengembangan model dimana struktur sistem direpresentasikan ke dalam bentuk agregat. Diagram ini digunakan untuk membantu pembuat model dalam mengkomunikasikan struktur umpan balik serta asumsi-asumsi yang mendasari pengembangan model.

Gambar 3

Diagram sebab akibat subsistem Pengguna Busway

Diagram sebab akibat ini dibagi dua berdasarkan subsistem, yang pertama subsistem pengguna busway. Pada diagram sebab akibat yang pertama ini, mobilitas dibangun dan dipengaruhi oleh empat aktivitas, diantaranya: aktivitas wisata, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan dan aktivitas pemerintahan, yang termasuk dalam aktivitas wisata seperti halnya melakukan jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, olah raga, beribadah dan lain sebagainya, yang termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti halnya perdagangan, yang termasuk aktivitas pendidikan seperti halnya melakukan aktivitas belajar di sekolah dan yang termasuk aktivitas pemerintahaan seperti halnya akivitas perkantoran yang bergerak diberbagai departemen pemerintahan. Mobilitas mempengaruhi pengguna mobil pribadi, pengguna angkutan umum lain dan kedatangan penumpang yang dibagi berdasarkan waktu ramai, waktu sedang dan waktu sepi, dimana mobilitas meningkat maka pengguna mobil pribadi, pengguna angkutan umum lain dan kedatangan penumpang meningkat juga. Penumpang dipengaruhi oleh kedatangan penumpang, dimana jika kedatangan penumpang mengalami peningkatan maka penumpang pun meningkat. Penumpang ini mempengaruhi pengguna busway, pengguna mobil pribadi dan pengguna angkutan umum lain, penumpang meningkat maka pengguna busway meningkat sedangkan penguna mobil pribadi dan pengguna angkutan umum lain menurun karena sebagian penumpang beralih menjadi pengguna busway.

Pengguna angkutan umum lain mempengaruhi penggunaan angkutan umum lain, dimana pengguna angkutan umum lain berupa orang sedangkan penggunaan angkutan umum lain berupa sarana (kendaraan). Begitu juga pengguna mobil pribadi mempengaruhi penggunaan mobil pribadi menjadi turun. Yang membentuk causal loop pada penumpang dengan pengguna busway dengan membentuk loop positif dengan tanda R (reinforcing). Penggunaan bus, penggunaan mobil pribadi dan penggunaan mobil angkutan umum lain mempengaruhi kendaraaan yang masuk sepanjang jalur busway dimana kendaraan masuk mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah kendaraan. Kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang berhenti baik itu secara mendadak maupun perlahan-lahan hal ini dapat disebabkan oleh kendaraannya sendiri maupun pengguna kendaraan (orang). Dalam hal ini kemacetan lalu lintas pada subsistem pengguna busway dipengaruhi oleh kedatangan penumpang, baik itu penguna busway, pengguna mobil pribadi maupun pengguna angkutan umum lain. Pengguna busway dan kedatangan penumpang  meningkatkan kemacetan lalu lintas, sedangkan pengguna mobil pribadi dan pengguna angkutan umum lain menurunkan kemacetan lalu lintas.

Gambar 4

Diagram sebab akibat subsistem Kemacetan Lalu lintas

Diagram sebab akibat pada subsistem yang kedua, yaitu subsistem  kemacetan lalu lintas, kendaraan masuk dipengaruhi oleh penggunaan bus (busway), penggunaan mobil pribadi dan angkutan umum lain, dimana kendaraan masuk mengalami peningkatan pengaruh dari penggunaan kendaraan. Kendaraan masuk mempengaruhi kendaraan sepanjang jalur busway yang mengalami peningkatan kendaraan. Kemacetan lalu lintas dibentuk dan dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang berhenti baik itu secara mendadak maupun perlahan-lahan yang disebabkan oleh kendaraannya sendiri maupun dipengaruhi oleh pengguna kendaraan (orang). Dalam hal ini kemacetan lalu lintas pada subsistem pengguna busway dipengaruhi oleh kedatangan penumpang, baik itu penguna busway, pengguna mobil pribadi maupun pengguna angkutan umum lain, kendaraan sepanjang jalur busway dan kendaraan keluar. Kedatangan penumpang, kendaraan sepanjang jalur busway dan kendaraan keluar meningkatkan kemacetan lalu lintas, sedangkan pengguna mobil pribadi dan pengguna angkutan umum lain menurunkan kemacetan lalu lintas. Kemudian arus lalu lintas dipengaruhi oleh kemacetan lalu lintas, volume lalu lintas dan kecepatan kendaraan. Arus lalu lintas mengalami penurunan karena terjadinya peningkatan kemacetan lalu lintas. Kendaraan keluar dipengaruhi oleh kendaraan sepanjang jalur busway, arus lalu lintas, dan waktu tempuh,  karena arus lalu lintas mengalami penurunan sehingga kendaraan keluar dari sepanjang jalur busway mengalami penurunan juga disebabkan adanya hambatan kemacetan lalu lintas. Waktu tempuh dipengaruhi oleh arus lalu lintas, kapasitas ruas jalan, kecepatan arus bebas (tanpa hambatan) dan oleh waktu tempuh pada saat arus = 0. Besarnya waktu tempuh pada ruas jalan sangat tergantung dari besarnya arus dan kapasitas ruas jalan tersebut. Sedangkan kecepatan arus bebas mempengaruhi terhadap waktu tempuh pada saat arus = 0. Nilai To (waktu tempuh pada kondisi arus = 0) untuk suatu ruas jalan dapat dihitung dengan membagi panjang ruas jalan dengan kecepatan arus bebas. Volume lalu lintas di[engaruhi oleh To (waktu tempuh pada kondisi arus = 0) dan kendaraan sepanjang jalur busway. Kecepatan kendaraan mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh akselerasi (meninggikan kecepatan). Sehingga pada diagram sebab akibat pada sub sistem kemacetan lalu lintas ini membentuk tiga causal loop . yaitu:

  - Causal loop pertama

Causal loop positif dengan tanda R (reinforcing) yang membentuknya adalah kendaraan keluar, kemacetan lalu lintas, arus lalu lintas masuk lagi ke kendaraan keluar.

  - Causal loop kedua

Causal loop negatif dengan tanda B (balancing) yang membentuknya adalah kendaraan keluar, kemacetan lalu lintas, arus lalu lintas, waktu tempuh masuk lagi ke kendaraan keluar.

  - Causal loop ketiga

Causal loop positif dengan tanda R (reinforcing) yang membentuknya adalah kecepatan kendaraan dengan akselerasi yang saling membangun diri sendiri.

Gambar 5

Diagram sebab akibat subsistem Pengguna Busway &  Kemacetan Lalu lintas

- Stock and Flow Diagram

Tujuan utama diagram alir adalah untuk merepresentasikan struktur aliran secara rinci dari sistem dalam bentuk struktur kebijakan yang baik sehingga dapat digunakaan untuk menyusun model matematis. Diagram ini memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis diagram-diagram yang lain.

Gambar  6

Stock and Flow Diagram subsistem pengguna busway

Gambar 7

Stock and Flow Diagram subsistem kemacetan lalu lintas

Seperti halnya diagram sebab akibat pada diagram stock and flow juga dibagi dalam dua subsistem. Pada model yang telah dibuat kedatangan penumpang dipengaruhi oleh tiga skenario yaitu waktu ramai, sedang dan sepi, selain itu dipengaruhi oleh mobilitas yang merupakan variabel dari empat aktivitas (aktivitas wisata, aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan dan aktivitas pendidikan). Di dalam stock and flow diagram ini kita sudah bisa menjalankan model yang telah dibuat dengan menggunakan persamaan matematis. Model yang dibuat dimasukan dalam variabel, seperti level, rate, auxiliary maupun sebagai konstanta.

Gambar 8

Diagram System dynamics terhadap Busway Transjakarta

- Validasi Model

Proses validasi yang akan dilakukan pada model yang dibangun akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu validasi struktur model dan validasi perilaku model. Validasi struktur merupakan penilaian terhadap keserupaan struktur model dengan sistem nyata, validasi perilaku model merupakan penilaian terhadap hasil output perilaku dari suatu model.

Validasi struktur model berkaitan dengan batasan sistem, variabel-variabel pembentuk sistem dan asumsi mengenai interaksi yang terjadi dalam sistem. Dalam melakukan perancangan, seseorang pembuat model dituntut untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sistem yang menjadi objek penelitian.

- Uji kesesuaian struktur

Uji kesesuaian struktur dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: “Apakah struktur model yang dibangun tidak berlawanan dengan pengetahuan yang ada tentang struktur dari sistem nyata dan apakah struktur-struktur utama dari sistem nyata telah dimodelkan?”

Jawaban positif atas pertanyaan di atas akan meningkatkan tingkat kepercayaan atas model.

- Uji konsistensi dimensi

Uji ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan” apakah dimensi satuan-satuan dalam setiap persamaan menunjukkan keseimbangan pada kedua sisi persamaan?”

Uji konsistensi ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas dimensi seluruh persamaan di dalam model untuk memastikan terjadinya konsistensi dimensi yang digunakan. Seluruh dimensi yang dilibatkan dalam persamaan mengacu pada sistem nyata, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konsep yang ada pada sistem nyata. Dimensi variabel model yang dibangun pada penelitian ini telah diperiksa konsistensinya bahwa dimensi seluruh variabel pada kedua sisi persamaan telah seimbang. Oleh karena itu, model dikatakan memenuhi syarat validitas konsistensi dimensi.

Validasi perilaku model ini dilakukan dengan mengamati apakah perilaku model menyerupai perilaku sistem nyata secara statistik?

Syarat kecukupan struktur dari suatu model dapat diperoleh dengan melakukan validasi atas perilaku yang dihasilkan oleh struktur model. Pada validasi perilaku model ini dilakukan dengan melakukan uji reproduksi perilaku.

a.    Uji reproduksi perilaku.

Uji reproduksi model dilakukan dengan cara membandingkan output model terhadap nilai nyata dari variabel yang penting dalam model (reference model). Alat statistik yang dipakai dalam menguji validasi perilaku model pada penelitian ini  adalah Theil Inequality (U-Theil). Statistik Theil Inequality ini digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan output yang dihasilkan oleh model terhadap data aktual disebabkan oleh kesalahan sistematis atau karena efek random.

Formulasi statistik Theil Inequality adalah sebagai berikut:

- Uji Kesalahan Pemilihan Metode Integrasi

Metode integrasi yang akan dibandingkan dalam uji ini ialah metode Euler dan Runge-Kutta dengan Fixed step. Metode integrasi Euler merupakan metode integrasi yang sederhana dan cukup memadai untuk diterapkan pada berbagai model. Metode Euler mengasumsikan bahwa rate selama  t  hingga t + dt konstan, yang berarti bahwa rata-rata rate selama selang waktu tersebut sama dengan rate pada saat  t. Sedangkan metode Runge-Kutta memberikan taksiran yang lebih baik terhadap rate selama selang waktu  t  hingga t + dt. Akan tetapi metode Runge-Kutta memerlukan waktu komputasi yang lebih lama daripada metode Euler pada time step yang sama.

- SKENARIO SIMULASI

Untuk melihat perilaku model sistem dinamis, maka dibuatlah suatu scenario, dimana skenario lebih merupakan pemetaan masa depan yang lebih heuristic, bukan merupakan suatu peramalan. Dengan demikian System dynamics lebih menjawab pertanyaan, “Apa yang akan terjadi jika…..?”

Waktu pergerakan sangat tergantung pada kapan seseorang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan   model yang telah dibuat, maka dibuat 3 skenario, yaitu:

  - Waktu kedatangan penumpang ramai

Kedatangan penumpang disebut ramai dilihat dari waktu mereka melakukan aktivitas, jam 06.00 – 09.00 dan jam 15.00 – 18.00.

  - Waktu kedatangan penumpang sedang

Kedatangan penumpang sedang yaitu dari jam 12.00 – 15.00, dimana pada saat tersebut dalam waktu istirahat.

  - Waktu kedatangan penumpang sepi

Kedatangan penumpang sepi pada jam 09.00 – 12.00.

- KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya serta  sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota besar biasanya timbul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar daripada prasaranan transportasi yang tersedia, atau prasarana tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

  - Waktu kedatangan penumpang ramai

Bila dilihat hubungan kemacetan lalu lintas dengan pengguna busway, adanya busway ternyata mengurangi kemacetan lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalur busway, dimana pengguna busway meningkat yang menyebabkan pengguna kendaraan lain menurun. Sehingga perjalanan yang ditempuh dapat direncanakan.

  - Waktu kedatangan penumpang sedang

Begitu juga pada saat waktu kedatangan penumpang sedang. Kendaraan sepanjang jalur busway mengalami penurunan sehingga arus lalu lintas bergerak dengan cepat. Hal ini memperlihatkan bahwa berkurangnya kendaraan lain dan beralih ke busway sehingga kemacetan dapat dihindari.

  - Waktu kedatangan penumpang sepi

Walaupun pada waktu kedatangan penumpang sepi, kendaraan mobil pribadi meningkat sehingga mengakibatkan arus lalu lintas sedikitnya terhambat, tetapi tidak menyebabkan kemacetan yang parah. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan yang rendah dibandingkan dengan keadaan waktu ramai dan waktu sepi.

- Pengaruh pengguna busway Transjakarta terhadap moda transportasi lainnya dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas disebabkan orang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi, karena  orang mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu perjalanan, jarak tempuh, biaya dan tingkat keamanan, maka busway Transjakarta telah menjembatani faktor yang dianggap sangat dominant oleh masyarakat sehingga orang beralih menggunakan busway.

3.  	Dalam peningkatan pelayanan Transjakarta, maka  dilakukan  penambahan  koridor  dari

berbagai arah sehingga masyarakat yang berada di manapun dapat dengan mudah dan dapat menikmati busway.  Rencana pembuatan koridor yaitu: 2004 (Blok M-Kota), 2005 (Pulogadung-Harmoni, Kalideres-Harmoni), 2007 (Pasar Baru-Kebon Jeruk, Kampung Rambutan-Tanjung Priok, Pulogebang-Bundaran HI, Cililitan-Grogol), 2010 (Cililitan-Tanjung Priok, Pasar Minggu-Manggarai, Pulogebang-Kampung Melayu, Ciledug-Blok M, Warung Jati-Imam Bonjol, Kalimalang-Blok M, Lebak Bulus-Kebayoran Lama, Senayan-Tanah Abang). Dengan penambahan prasarana tersebut dapat meningkatkan kinerja Transjakarta.

VIII.  DAFTAR RUJUKAN

[1]  	Morlok, E.K., (1978), Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Jakarta, Penerbit Erlangga

[2]  	Sterman, D., (2000), Business Dynamics : Systems Thinking and Modeling for a Complex World, United States of America, McGraw-Hill Higher Education.

[3]  	Sushil, (1993), System Dynamics:A Practical Approach for Managerial Problem, New Delhi India, Wiley Estern Limited.

# Text boxes

Sub sistem pengguna busway

Keterangan :

akt eko 		  : aktivitas ekonomi

akt pemer 	  : aktivitas pemerintahan

akt pend 	  	  : aktivitas pendidikan

akt wis 		  : aktivitas wisata

kdt penum 	  : kedatangan penumpang

kemacetan LL 	  : kemacetan lalu lintas

kmsk 		  : kendaraan masuk

PB 		  : pengguna busway

P_ aul		  : pengguna angkutan umum lain

Pmp 		  : pengguna mobil pribadi

penggunaan aul 	  : penggunaan angkutan umum lain

penggunaan bus 	  : penggunaan busway

penggunaan mp 	  : penggunaan mobil pribadi

penum 		  : penumpang

Sub sistem kemacetan lalu lintas

Keterangan :

Arus LL		  : arus lalu lintas

C 		  : kapasitas ruas jalan

Kcpt kend 	  : kecepatan kendaraan

kdt penum 	  : kedatangan penumpang

kec arus bbs 	  : kecepatan arus bebas

kemacetan LL 	  : kemacetan lalu lintas

kklr 		  : kendaraan keluar

kmsk 		  : kendaraan masuk

KSJB 		  : kendaraan sepanjang jalur busway

PB 		  : pengguna busway

penggunaan aul 	  : penggunaan angkutan umum lain

penggunaan bus	  : penggunaan busway

penggunaan mp 	  : penggunaan mobil pribadi

To 		  : waktu tempuh pada saat arus = 0

TQ 		  : waktu tempuh

vll 		  : volume lalu lintas

Sub sistem pengguna busway

R

Subsistem Kemacetan Lalu Lintas

| Keterangan : a : ITP ( indeks tingkat pelayanan) akt eko : aktivitas ekonomi akt pemer : aktivitas pemerintahan akt pend : aktivitas pendidikan akt wis : aktivitas wisata Arus LL : arus lalu lintas C : kapasitas ruas jalan Co : kapasitas dasar FCcs : faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota FCsf : faktor koreksi kapasitas akibat gangguan samping FCsp : faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah FCw : faktor koreksi kapasitas untuk lebar jalan FFVcs : faktor koreksi kecepatan arus bebas akibat ukuran kota FFVsf : faktor koreksi kecepatan arus bebas akibat gangguan samping FVo : faktor koreksi kecepatan arus bebas dasar FVw : faktor koreksi kecepatan arus bebas akibat lebar jalan jrk : jarak Kcpt kend : kecepatan kendaraan kdt penum : kedatangan penumpang kec arus bbs : kecepatan arus bebas |  | kemacetan LL : kemacetan lalu lintas kklr : kendaraan keluar kmsk : kendaraan masuk KSJB : kendaraan sepanjang jalur busway PB : pengguna busway pengguna aul : pengguna angkutan umum lain pengguna mp : pengguna mobil pribadi penggunaan aul : penggunaan angkutan umum lain penggunaan bus : penggunaan busway penggunaan mp : penggunaan mobil pribadi penum : penumpang Rata2 org aul : rata-rata orang dalam angkutan umum lain Rata2 org mp : rata-rata orang dalam mobil pribadi Rata2 org PB : rata-rata orang dalam penggunaan bus tk : target kecepatan To : waktu tempuh pada saat arus = 0 TQ : waktu tempuh wpk : waktu penyesuaian kecepatan vll : volume lalu lintas |
| --- | --- | --- |

Staf Pengajar Jurusan TMI FT-Unpas Bdg